## Slide 1: STANDARDNÍ VYBAVENÍ BYTŮ BYTY DOBŘANY
Příloha č. 4

## Slide 2: OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNA
Ve standardním provedení lze volit obklady a dlažby z těchto dvou variant:
VARIANTA A – HNĚDÉ PROVEDENÍ
IVORY 19,8 x 39,8 cm
BEIGE 19,8 x 39,8 cm
BROWN 19,8 x 39,8 cm
BROWN 33,3 x 33,3 cm
Stejná dlažba bude použita v koupelně, WC i předsíni

## Slide 3: OBKLADY A DLAŽBY KOUPELNA
Ve standardním provedení lze volit obklady a dlažby z těchto dvou variant:
VARIANTA B
LIGHT GREY 19,8 x 39,8 cm
GREY 19,8 x 39,8 cm
BLACK 19,8 x 39,8 cm
BLACK 33,3 x 33,3 cm
Stejná dlažba bude použita v koupelně, WC i předsíni

## Slide 4: VARIANTY KOUPELNY
VARIANTA S VANOU
VARIANTA SE SPRCHOVÝM KOUTEM

## Slide 5: OBKLADY A DLAŽBY V BYTECH – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Standardní výška obkladu v koupelně a na WC je 2010 mm,
Dlažba bude kladena na střih (rovnoběžně se stěnou),
Spárovací hmota pro obklady bude bílá a pro dlažby šedá,
Vnější rohy budou řešeny hliníkovou „L“ lištou s eloxovaným povrchem,
Hrana vany bude probíhat dolů zároveň s obkladem,
Za vanou může být odkládací soklík výšky cca 1000 mm,
Vanová dvířka budou řešena magnety pod obklad,
Revizní dvířka do instalační šachty budou v barvě bílé o velikosti 300x300 mm,
Sokl na balkoně bude řezaný, výšky 7 cm, vždy s originální hranou dlaždice.

## Slide 6: VARIANTA 1 – BYTY S VANOU
AKRYLÁTOVÁ VANA FONTANA SANTECH
akrylátová vana Santech FONTANA 160x90,
bílá,
vana bude obezděná a obložená,
roh vany bude řešen hliníkovou
lištou s eloxovaným povrchem.
VANOVÝ SET HANSA BASICJET
VANOVÁ BATERIE HANSA POLO
Podomítková

## Slide 7: VARIANTA 2 – BYTY SE SPRCHOVÝM KOUTEM
SPRCHOVÝ KOUT NOVA
sprchový kout Nova
90x90 cm,
čtvrtkruh,
sklo čiré,
profily chrom
SPRCHOVÁ VANIČKA ARIA
sprchová vanička Aria
90x90 cm,
čtvrtkruh,
z litého mramoru
SPRCHOVÝ SET GROHE TEMPESTA
ruční sprcha,
sprchová tyč
600 mm,
sprchová hadice
SPRCHOVÁ BATERIE HANSA POLO
podomítková

## Slide 8: SANITÁRNÍ KERAMIKA
SADA PRO ZÁVĚSNÉ WC
keramický závěsný klozet JIKA MIO, Rimless – bez oplachového
kruhu
duroplastové WC sedátko
Slowclose,
tlačítko Sigma01, barva bílá,
souprava pro tlumení zvuku,
předstěnový instalační prvek Geberit Kombifix se splachovací nádržkou pod omítkou

## Slide 9: SANITÁRNÍ KERAMIKA
JIKA SKŘÍŇKA + UMYVADLO
2 X ZÁSUVKA
UMYVADLOVÁ BATERIE GROHE BAULOOP
Vývody vody pro baterie jsou řešeny rohovým ventilem s filtrem
Pračka je napojena pračkovým sifonem a pračkovým ventilem

## Slide 10: KUCHYŇSKÁ LINKA
Kuchyňskou linku je možno objednat v interiérovém studiu AVE PROFIS Plzeň s.r.o., kde bude naplánována dle přání zákazníka. Není standardní součástí vybavení bytu.

## Slide 11: PODLAHY VINYL RIGID MINERAL CLICK
Vinyl rigid mineral click včetně integrované podložky, voděodolný
extrémně tvrdá, odolná a stabilní podlaha
nášlapná vrstva 0,3mm, tl. 5 mm
Dub Elegant 3001
Dub Elegant Grey 3002
Dub Nature 3003
Dub Nebrasca 4001
Dub Smoked 3004
Dub Tundra 4002

## Slide 12: VSTUPNÍ DVEŘE A KOVÁNÍ
PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNĚ
částečné prosklení
plastové,
bílé
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
hliník, barva bílá
standardní stavební vložka
DEKOR DVEŘÍ
plast bílý

## Slide 13: INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ
DVEŘE ELEGANT A OBKLADOVÁ ZÁRUBEŇ V BARVĚ DVEŘÍ
Dveře jednokřídlé 60 – 90 cm,
Matriál CPL laminát,
Volitelné dekory skla a dveří za příplatek,
Model 10 nebo 55
Model 10
Model 55

## Slide 14: INTERIÉROVÉ DVEŘE - DEKORY
BÍLÁ
BUK
DUB
OŘECH

## Slide 15: INTERIÉROVÉ DVEŘE A KOVÁNÍ
KOVÁNÍ DENY
broušený nerez
dveře – zámek klasik
Sklo kůra čirá
Sklo činčila
Sklo float čiré

## Slide 16: KONCOVÉ PRVKY ELEKTROINSTALACE
TYP ABB TANGO BÍLÁ

## Slide 17: PROCES KLIENTSKÝCH ZMĚN
NÁVŠTĚVA INTERIÉROVÉHO STUDIA AVE PROFIS Plzeň s.r.o.
  Návštěvu interiérového studia je třeba předem domluvit telefonicky nebo e-mailem, abychom na Vás měli dostatek času a mohli se Vám plnohodnotně věnovat.
  Ve studiu Vám ukážeme standardy a v případě, že budete chtít vybrat z nestandardního vybavení, nabídneme Vám široký sortiment zboží a pomůžeme Vám s výběrem.
  Kontakt: Andrea Vlčková, 777 089 201, info@byty-dobrany.cz
  František Vlček, 777 200 201
ZACHOVÁNÍ STANDARDU
Pokud zvažujete zachování standardního vybavení, můžete vyplnit formulář pro volbu barevnosti povrchů,
který je možné vyplnit elektronicky z pohodlí Vašeho domova nebo u nás ve studiu.

## Slide 18: PROCES KLIENTSKÝCH ZMĚN
ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU KOUPELNY – verze nadstandard
Po provedení výběru nadstandardního vybavení Vám vypracujeme grafický návrh koupelny a lépe tak přizpůsobit návrh Vašim představám.
Tento návrh je možné připomínkovat a upravit telefonicky, e-mailem a nebo osobně ve studiu.
Změna je však možná pouze jednou a další opravný grafický návrh bude zpoplatněn částkou 1000 Kč za každý další návrh.
ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ KALKULACE A FINÁLNÍCH PODKLADŮ
Po odsouhlasení grafického znázornění zpracujeme kalkulace a finální podklady k Vašemu bytu.
V případě nadstandardního vybavení Vám bude vyčíslen doplatek za nadstandard.
Podklady Vám zašleme ke kontrole, zda-li je vše podle Vašich představ.
PODPIS PODKLADŮ
Na závěr se podepíší všechny domluvené a odsouhlasené podklady a to buď u nás ve studiu, nebo je možné podepsané podklady naskenovat a zaslat na náš e-mail.